Fornitura e posa in opera di LASTRE DA PONTE tipo CO.CE. per la realizzazione di solaio H ___ cm finito.

Le lastre predalles devono avere lo spessore minimo di cm 5, armate con ___ tralicci longitudinali (su 120 cm) tipo H___ __/__/__ per garantire un'autoportanza di cm ___, rete elettrosaldata D5 maglia 19x25 ed eventuali armature aggiuntive calcolate per un sovraccarico accidentale di ___ kg/mq + sovraccarico permanente di ___ kg/mq + peso proprio solaio.

Nel prezzo di intendono compresi: la fornitura e la posa in opera del calcestruzzo strutturale di completamento a prestazione garantita con resistenza caratteristica C25/30 (R'ck > 30 N/mmq), consistenza S4 e diametro massimo degli inerti 25 mm; classe di esposizione ___ la vibrazione meccanica; l'armatura provvisoria di sostegno; la formazione di fori e smussi; oneri per travi, cordoli, rete elettrosaldata di ripartizione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

€/mq ______________________